## Slide 1
專案名稱：
去除Xray cell空間雜訊
Xray spatially-varying Denoise
RRCCA0 2007006
部門：RRCCA0
姓名：林濬智
指導者：黃正義、許肇驛

## Slide 2: 專案摘要
專案目的 : 希望透過程式去除面板驅動器與感測器所造成的微小空間雜訊，並在去除雜訊同時
須保留面板本身的特性。
專案內容 : 在專案中主要透過陣列取中位數、標準差以及相加減等等數值運算，來自行開發演算法，
並以 Python3與 Spyder(IDE)作為開發環境，原生圖片為 16bits灰階，通常螢幕僅能顯示
8 bits，把 16 bits (0~65535) 依比例縮放至 8 bits (0-255)，且圖片為面板在暗房(不照光)
取出，大部分像素的值落在七千至八千多，故須使用 Imagej (圖像軟體)調整圖像對比，方
便人眼識別像素的差別。
專案結果 : 後續介紹的方法由 method 1開始一路改善缺點， 且method5 是目前處理起來去除空間
    雜訊的最佳方法，由method 5獨特的同心圓圖片可以看出大部分的空間雜訊都已被濾除
    ，卻又可以保留住同心圓。
專案結論 : 透過比對method5，處理前與處理後的圖像明顯去除空間雜訊，並且依然保留住面板本身
      的特性，取處理前圖像和 method 5 ( N =512 )處理後來計算PSNR(峰值訊噪比)，
      PSNR ＝ 78.6134 dB

## Slide 3
目錄 contents
01
03
04
02
專案目的
解決方法
結果比較
後續規劃

## Slide 4
專案目的
Data Line ADC Noise
Gate Line Noise
經Cell Test所取出的一個檔案會有30張圖片，受到橘色部分Readout IC 電路以及黃色部分的閘極驅動電路干擾，導致影像受到雜訊干擾無法輕鬆辨別面板特性，目前正在進行硬體改善，再找到硬體改善方法前，先藉由軟體來辨識面板特性。
可以由右圖看到目前有兩種很明顯的雜訊，分別位於水平方向與垂直方向，並且可以觀察出垂直方向的雜訊具有區塊性，每一定距離會產生區塊顏色變化，另外水平方向是因閘極驅動切換TFT-array時產生，在這裡我們稱垂直方向雜訊為 ADC Noise ，水平方向雜訊為gate Noise。
Gate Line Noise
Data Line ADC Noise
原圖未經過處理
…………………………….………….
…………………………….………….
Data Line
Gate line
圖像經過直方圖均衡化處理
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 5
專案目的
輸入影像的每個像素都為16bit ( 0~ 65535變動範圍) ，且大部分的資料之值都落在，再不縮放的情況下，算是相當小的變動，如果再未調整對比(縮放)下會因為點跟點之值差距太小
由右方圖垂直方向之一條線繪成，可觀察變動範圍。
圖(3)
65535
0
尚未調整Y軸range
Y軸縮放過後
，會看到接近全黑的圖(3)，為了方便我們觀察，需透過調整對比或是經過直方圖均衡化(histogram)處理。
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 6
專案目的
去除FPN (Fix Pattern Noise)雜訊，同時保留面板特性
Data Line ADC Noise
Gate Line Noise
Raw by histogram
Raw process ADC noise
Raw process gate noise
Raw process ADC and gate noise
Vertical direction in region
Horizontal direction in line
…………………………….………….
…………………………….………….
Data Line
Gate line
Raw image input
After histogram
unhistogram
Hint : 點擊右鍵會出現影像
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 7
解決方法
row_median
將圖像分為32*32大小之方塊進行補償
缺點 : gate noise改善效果不好，且會有
32*32大小區塊顏色的落差。
改善 : 透過對資料觀察發現，扣除面板缺陷，
每32*1的差距不大，因此衍生出方法4。
col_median
Deal_OF
利用每行的中位數做Gate補償再處理ADC方向
缺點 : 當運行兩次後，Gate noise 雖然被補償
，但面板缺陷點也因為補償而消失，如
此一來無法保留面板特性，雖經過添加
defect map 處理，影像看起來不自然。
改善 : 進行Gate補償前，儲存所有大於圖像3倍
標準差之pixel位置，於影像補償後填回。
32by32
每32*1 或是 每16*1為一組進行修正
缺點 : 須進行程式運行速度的優化，缺法溢位保護機制，當面板
缺陷夠大補償後會超過資料範圍，並且當遇到連續缺陷，
會造成該組中位數由缺陷之值計算。
改善: 於方法五加入溢位保護機制，且更進原先取每組中位數
之方法 。
32by1 16by1
每一列的中位數的平均進行gate noise補償，再處理垂直方向的ADC noise。
缺點 : Gate noise 還是很明顯。
改善 : 水平方向雜訊因從垂直方向下手
於method2中改善。
method1
method2
method3
method4
method5
將method4方法套用到一些圖片，
如有像素接近0，再補償後會產生溢位
，需添加溢位保護機制。
待改善: 程式碼優化，增快速度。
演算法由左至右演進
點擊播放鍵有超連結(投影片播放下)
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 8
method1
返回目錄
Data Resize
Get median avg
Get Weight
Compensate
Data Output
點擊播放鍵有超連結(投影片播放下)
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 9
method1 Result
雖然已經有稍微修正ADC noise，但可以看到目前 ADC noise(水平雜訊) 還是很明顯，於方法二中進行改善，且由黃色正方形可以觀察出有幾個點會特別亮，依然有保留面板特性。
返回目錄
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 10
返回目錄
分析問題
資料結果
改善方法
遇到問題
如要消除水平的雜訊，不管運行甚麼運算應該以垂直方向的來執行，在前面方法取一整列作為修正單位，才導致水平雜訊未被消除
預計可以得到得到比method1去除更多水平方向雜訊，運算出來的圖片應該要更平順不會出現一橫一橫的水平痕跡。
改變運算方向，補償在method2改以垂直進行，利用計算垂直每行取中位數來計算，取得補償呈上修正的參數後在減回，可以參考接下來method2 的超連結，將會詳細介紹是如何做運算。
水平方向的Gate noise於方法一
執行後依然相當明顯，沒有達到
去除Gate noise的目的
Method1
To
Method2
Method1 To Method2
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 11
method2
返回目錄
Data Resize
Get col-median
Get Weight
Compensate
Data Output
點擊播放鍵有超連結(投影片播放下)
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 12
method2 Result
返回目錄
此為執行一次method2後的結果，依然可以看見defect pixel (右圖可見白色點)，尚保留面板特性
但Gate noise 依然明顯，下一張投影片將展示執行兩次method2的結果。
Method2 1 times
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 13
method2 Result
返回目錄
執行兩次後雖然去除gate noise效果較好，可以由右圖觀察到，
大部分的defect點都被處理掉，如此一來無法看出面板特性。
Method2 2 times
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 14
method2 改善
返回目錄
將所有圖片像素點對點相加取平均，並將其減去所有像素計算出的中位數，若小於3倍標準差，及判斷為normal pixel 並填入0，經過method2處理兩次的結果利用defect map進行修正，當該位置在defect map中有值及不為0之像素，取出method2處理前原始影像相對位置，填入method2處理過後的圖像，完成補償defect pixel。
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 15
method2 改善
返回目錄
雖然透過defect map 來修補可以補回面板特性，因填回之像素並未進行處理，
看起來有些許不自然，後續補償將不採用此種方法。
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 16
遇到問題
返回目錄
分析問題
資料結果
改善方法
既然知道了元件的特性，演算進行運算的區塊也應照元件特性設計，read out IC每32像素而為一組進行切換，因此我以每32*32作為分區來個別處理。
橫向的Gate noise被削除的程度不足，執行兩次雖可以得到較好的結果，但面板特性會被濾除，雖然可以後續加回缺陷點，但圖像依然不真實。
Method2
To
Method3
Method2 To Method3
我開始思考是不是在進行運算的區塊大小導致，雖然方法一方法二尚未有效去除橫向雜訊，但有區塊性的直向雜訊變得明顯，經過閱讀參考文件了解到是因為read out ic 中元件切換導致。
Method3 去除空間雜訊的效果不但比較好，且在保持面板特性上也相較於前面方法更於自然，
但需要改善因為演算法缺陷造成誤判。
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 17
method3
返回目錄
Data Resize
All_frame std
Process 1
Process 2
Data Output
Get Difference
點擊播放鍵有超連結(投影片播放下)
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 18
method3 Result
返回目錄
Method first frame
Method seventh frame
此為同一檔案差別在於，左圖為檔案第一張影像，右圖為第七張影像，方法三已經去除大部分的空間雜訊
，但演算法進行補償還存在小問題，當32*32中出現幾個有缺陷的像素時，會影響到補償權重，
導致些許像素經過運算後被判定為離群的像素，因此導致黑線出現。
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 19
遇到問題
返回目錄
分析問題
資料結果
改善方法
由分析資料來看，每32*1一組的值扣除含有缺陷像素，
資料之見的差距不大，改以32*1為單位處理。
Method3 因為Process1 的設計上，會有些非缺陷像素被補償過頭，而在後續因為被判定成離群像素而造成Process 2 執行後，產生些許異常橫線。
Method2
To
Method3
Method3 To Method4
Process1 是整個32*32的區塊減去自己的平均數，但沒有添加判別是否有缺陷像素是否存在，當有值相當大或小會干擾整格區塊算出的平均值，進而在Process2產生問題。
Method 4 已經可以處理遇到的正常影像，能有效去除橫向的gate noise 與直向且具區塊性的data noise。
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 20
method4
返回目錄
Data Resize
All_frame std
1*32Minus median
1*32Minus mean
Data Output
Get Difference
點擊播放鍵有超連結(投影片播放下)
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 21
Method4 Result
返回目錄
方法4有效去除ADC noise 與 gate noise ，由結果觀察16*1 與 32*1效果相似，並且
成功解決mthod3遇到錯誤補償導致些許異常線條會出現在某幾張圖像。
4.67 s/1frame
7.12 s/1frame
16*1
32*1
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 22
結果比較
Method1
Method2_1time
Method2_2time
Method3
Method4 16*1
Method4 32*1
Note : 皆經過對比調整
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 23
method5
Method5使用一組特別缺陷像素的圖檔，Cell 於旋轉塗佈時，因被
靜電炸傷而有獨特的同心圓出現。
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
圖(1)
圖(2)
圖(3)
由method4演算法處理
連續缺陷像素(defect pixel)
缺乏溢位保護機制(overflow)
Method4在進行修正取32*1的local median進行修正，
無法處理連續缺陷像素，由於Cell 遭到靜電炸傷有許多
像素是接近極值0，因此造成修正後會有小於零的像素，
溢位因此產生，method5為此而衍生 。

## Slide 24
method5
返回目錄
Data Resize
All_frame std
remove ADC noise
remove gate noise
Data Output
Mark defect
offset & overflow
點擊播放鍵有超連結(投影片播放下)
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 25
Method5 Result
N = 32
N = 512
N = 256
返回目錄
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 26
結果比較
Note : 皆經過自動對比調整
N = 32
N = 512
N = 256
Origin image
專案目的 | 解決方法 | 結果比較

## Slide 27
結果比較
專案目的 | 解決方法 | 結果比較
Note : 皆經過自動對比調整
Method4 16*1
Method5 N = 8
右圖為method5 處理前面圖片，左圖為method4 16pixel一組做處理，可以看出
兩張圖片的效果大致相同，method5 再添加溢位保護與連續缺陷像素後，同時可以處理正常照片。

## Slide 28
後續 FOLLOW UP
優化目前演算法的流程，減少運算負擔，加快程式運行數度。
閱讀更多相關資料與Paper，持續找尋新的演算法 。
尋找
將找尋到的演算法用程式實現，並測試其結果。
嘗試
後續
優 化

## Slide 30
Reference

## Slide 31
Reference
Richard L. Weisfield and N. Robert Bennett "Electronic noise analysis of a 127-μm pixel TFT/photodiode array", Proc. SPIE 4320, Medical Imaging 2001: Physics of Medical Imaging, (28 June 2001);
Z. Wang et al., "Fixed pattern noise and temporal noise degradation induced by radiation effects in pinned photodiode CMOS image sensors", IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 65, no. 6, pp. 1264-1270, Jun. 2018.
【影像處理】雜訊與濾波 Noise and Filter .Jason Chen.1/14/2019.[Online]
url:https://jason-chen-1992.weebly.com/home/-noise-and-filter
图解噪声与去噪 之一： fix pattern noise（FPN）与 temporal noise. 《大话成像 all in camera》.Apr 19, 2016.[Online].url : http://allincamera.github.io/post/noise_and_denoise1/
Zhenwang Liu, Jiangtao Xu, Xinlei Wang, Kaiming Nie, Weimin Jin " Fixed-Pattern Noise "Correction Method Based on Gray Value Compensation for TDI CMOS Image Sensor "
Sensors (Basel) 2015 Sep; 15(9): 23496–23513. Published online 2015 Sep 16. doi: 10.3390/s150923496.
url : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610554/citedby/

## Slide 32
以下為超連結附錄

## Slide 33
Data Resize
data_length
First Step
Read raw image
輸入圖片為一列資料，每張圖大小為1344*1324，故每張圖有1779456個pixel，
N 由data_length /17794556計算出，N也就是圖片張數。
Third Step
resize to N*1324*1344
1344
1324
N*1324*1344
產生出30個1344*1324的圖像陣列(16bits/per pixel) ，值落在 0 ~ 65535之間。
Second step
resize to N*1779456
N*1*1779456
將原本一列 N * 1779456 的2D-array 變形成 N * 1 * 1779456 的3D-array。
method1

## Slide 34
1344
1324
計算每列所有pixel的中位數，並存成1324*1 的矩陣A。
1324
1
X
A
………
………
………
B = mean(A[ : ])
1
1
B
對A所有像素取平均
取得每一列中位數之平均B。
B
Get median avg
Get local_median of
each row in X
………
method1

## Slide 35
1324
1
1
1
B
..........
C = A . - B
1324
1
c
A
Get Weight
..........
B
存有所有列的中位數的矩陣A減去其陣列之平均數B
，可以得到我們每列需補償之權重，即C矩陣。
method1

## Slide 36
Compensate
………
1344
1324
1324
1
X
C
………
………
………
get
1344
1324
out_X
………
………
………
minus
X陣列中的每一列所有的pixel減去對應於C陣列之權重，的到補償後的矩陣out_X。
method1

## Slide 37
Output
1344
1324
out_X
resize
1*1779456
將處理完的矩陣成resize成one-row array
onerow_x
onerow_x[ 0 ]
onerow_x[ 1 ]
onerow_x[ N -1 ]
Final_x
. . . . . . . . . . . . .
1*1779456
1*1779456
1*1779456
N*1779456
串接所有one-line array
Raw.file
Final_x
N*1779456
Save to
16-bit raw file
Hint : 點擊右鍵會出現影像
method1

## Slide 39
Data Resize
data_length
First Step
Read raw image
Second step
resize to N*1779456
Third Step
resize to N*1324*1344
N*1*1779456
輸入圖片為一列資料，每張圖大小為1344*1324，故每張圖有1779456個pixel，
N 由data_length /17794556計算出，N也就是圖片張數。
1344
1324
N*1324*1344
產生出30個1344*1324的圖像陣列(16bits/per pixel) ，值落在 0 ~ 65535之間。
將原本一列 N * 1779456 的2D-array 變形成 N * 1 * 1779456 的3D-array。
method2

## Slide 40
Get col-median
原圖X之每一行所有像素取其中位數
，並存成新矩陣A 大小為1*1344。
1344
1324
x
1
1344
A
………
………
………
[ : , i ])
method2

## Slide 41
Get Weight
`
1344
1324
weight
1344
1324
x
Per column of x (green) minus the corresponding
value(blue) which is the median of the column .
For example all first-col pixels will minus the first position’s value in A .
After do all column process, we can get the weight.
1
1344
A
………
……
……
All col-median array
……
……
Minus
…………
…………
method2

## Slide 42
Compensate
1344
1324
weight *0.8
1344
1324
1344
1324
*0.8
out_x
x
Processed Image
Image
圖像減去相對應位置的權重進行補償，out_x 為補償後之圖像。
權重為何要乘上一個參數?
假設左圖為其中一行參數
且此行之中位數為8000
右圖為減去中位數得權重
8900
8150
7990
7860
8120
…
900
150
-10
-140
120
…
8000
8000
8000
8000
8000…
8180
8030
7998
7972
8024…
黃色 為直接減去權重
藍色 為減去權重*0.8
如果沒有乘上參數，會被補償成中位數
無法保留點與點的差別(特性被抹去)。
當權重乘上參數可以拉近垂直(行)方向
的差距，達到去除gate noise，同時保
留面板特性。
After Compensate
method2

## Slide 43
Data Output
1344
1324
out_X
resize
1*1779456
將處理完的矩陣成resize成one-row array
onerow_x
onerow_x[ 0 ]
onerow_x[ 1 ]
onerow_x[ N -1 ]
Final_x
. . . . . . . . . . . . .
1*1779456
1*1779456
1*1779456
N*1779456
串接所有one-line array
Raw.file
Final_x
N*1779456
Save to
16-bit raw file
Hint : 點擊右鍵會出現影像
method2

## Slide 45
Data Resize
data_length
First Step
Read raw image
Second step
resize to N*1779456
Third Step
resize to N*1324*1344
N*1*1779456
輸入圖片為一列資料，每張圖大小為1344*1324，故每張圖有1779456個pixel，
N 由data_length /17794556計算出，N也就是圖片張數。
1344
1324
N*1324*1344
產生出30個1344*1324的圖像陣列(16bits/per pixel) ，值落在 0 ~ 65535之間。
將原本一列 N * 1779456 的2D-array 變形成 N * 1 * 1779456 的3D-array。
method3

## Slide 46
All_frame std
One frame
取出每張圖所有pixel一起進行標準差計算
std
我在這裡設定3倍標準差為離群，超過3倍標準差以外的像素
定義為面板的缺陷點(Panel defect)，在後續的處理不能把面板缺陷給去除掉需要保留住。
= panel defect Pixels
=
= Each of Pixels
method3

## Slide 47
Get Difference
左圖是陣列減去中位數前，值大部分都落在7000至8000多，右圖為減去之後，值大部分都落在-200~+200，做此步驟為了後面方便用標準差判別是否為離群的像素，經過所有處理之後會再加回中位數拉回準位。
method3

## Slide 48
Process 1
… … …
…
1324
1344
32*32
Minus itself ’s mean(local)
32*32
32*12
Minus itself ’s mean(local)
32*12
因為1324不是32的倍數，所以最後會剩下一個32*12的區塊
觀察左圖可以看到ADC noise因為一定距離有不同
的charge Amplifier，會有不同區塊顏色的變化
，以每32*32個去減去自己區塊的平均值，來去除
垂直方向且具有區塊性的ADC noise。
method3

## Slide 49
Process 1
一次點減去ALL_median
每32*32 block 減去自己的32*32block平均數
圖(1)
圖(2)
圖(3)
紅色與藍色分別代表不同的32*32區塊，可以看到圖(1)
黃色框起來的部分，藍色很接近0且紅色接近約-60，
可以看到在兩區塊受到ADC Data noise的影響，經過
Process1的處理，圖(2)的黃色框部分不管是落在藍色
或是紅色部分都接近-40，如此一來只剩下gate noise
的影響，圖(3)為原始影像經過Process1處理。
method3

## Slide 50
Process 2
Local Mean of mean_list 1*1
temp_dev 32*1
… …
… … …
Local Mean
32*32 block
… … … … …
… … … … …
32*32 block
Process 2 主要進行gate noise 的修正，此張投影片為其中一個32*32區塊如何進行補償，首先取出區塊第一行的所有像素，如果像素在3倍標準差內就存進mean_list中，
在對mean_list取平均值，接著取出的這列每個像素皆減
去平均值，並存會當下進行修正32*32的區塊。
… … …
… … …
temp_dev 32*1
… …
N * 1
If temp_dev[ i ] < std*3(all frame std)
mean_list
Save to mean_list
method3

## Slide 51
Process 2
Beforce Process 2
After Process 2
左圖是尚未經過Process2處理的陣列，列與列有gate noise造成的差距，透過Process2修正後如右圖，可以看到大部分的值已經沒有原先一列一列的差距，消除gate noise後只剩下本身pixel的Noise，在此專案中尚不討論。
method3

## Slide 52
Data Output
1344
1324
out_X
resize
1*1779456
將處理完的矩陣成resize成one-row array
onerow_x
onerow_x[ 0 ]
onerow_x[ 1 ]
onerow_x[ N -1 ]
Final_x
. . . . . . . . . . . . .
1*1779456
1*1779456
1*1779456
N*1779456
串接所有one-line array
Raw.file
Final_x
N*1779456
Save to
16-bit raw file
Hint : 點擊右鍵會出現影像
method3

## Slide 54
Data Resize
data_length
First Step
Read raw image
Second step
resize to N*1779456
Third Step
resize to N*1324*1344
N*1*1779456
輸入圖片為一列資料，每張圖大小為1344*1324，故每張圖有1779456個pixel，
N 由data_length /17794556計算出，N也就是圖片張數。
1344
1324
N*1324*1344
產生出30個1344*1324的圖像陣列(16bits/per pixel) ，值落在 0 ~ 65535之間。
將原本一列 N * 1779456 的2D-array 變形成 N * 1 * 1779456 的3D-array。
method4

## Slide 55
All_frame std
One frame
取出每張圖所有pixel一起進行標準差計算
std
我在這裡設定3倍標準差為離群，超過3倍標準差以外的像素
定義為面板的缺陷點(Panel defect)，在後續的處理不能把面板缺陷給去除掉需要保留住。
= panel defect Pixels
=
= Each of Pixels
method4

## Slide 56
Get Difference
1
1
Frame[ i ]
1344
1324
1344
1324
All_frame_median為全部圖片的每個pixel去進行中位數運算出的結果
，Frame[ i ] 中每個pixel減去 All_frame_median，可以得到此張圖與中
位數之差值，並將值存入新的陣列pic[ i ] ，以利後面進行運算。
pic[ i ]
All_frame_median
method4

## Slide 57
1*32Minus median
42
1324
pic
… …
…
1*32
32
Get local_median
1*1 tempx
1*32
1*32
Dot minus
get
tempx
temp_dev
所有資料分成1*32的區塊進行處理，在此步驟先取出當下32pixels的中位數(tempx)，再將32pixels都減去tempx，可以得到temp_dev，除了defect以外每32一組的資料後會相當接近，透過此處理可以將大部分資料都會在0上下作變動。
32
method4

## Slide 58
1*32 Minus mean
temp_dev 32*1
… … …
N * 1
If temp_dev[ i ] < all_frame std*3
mean_list
Save to mean_list
Local Mean of mean_list 1*1
temp_dev 32*1
… … …
… … …
Local Mean of mean_list 1*1
42
1324
接下來將temp_dev的32個pixel，如果符合3倍標準差以下，將像素存入mean_list，並對其做平均得到mean_list 的平均值，最後將temp_dev的32個pixel都減去mean_list 的平均值，雜訊會被再進一步縮小，同時因為大於３倍標準差的像素未加入平均值運算，所以在扣除掉平均值後，仍可以保留住defect的特性。
method4

## Slide 59
Data Output
1344
1324
out_X
resize
1*1779456
將處理完的矩陣成resize成one-row array
onerow_x
onerow_x[ 0 ]
onerow_x[ 1 ]
onerow_x[ N -1 ]
Final_x
. . . . . . . . . . . . .
1*1779456
1*1779456
1*1779456
N*1779456
串接所有one-line array
Raw.file
Final_x
N*1779456
Save to
16-bit raw file
Hint : 點擊右鍵會出現影像
method4

## Slide 61
Data Resize
data_length
First Step
Read raw image
Second step
resize to N*1*9437184
Third Step
resize to N*3072*3072
N*1* 9437184
輸入圖片為一列資料，每張圖大小為3072*3072，故每張圖有9437184個pixel，
N 由data_length / 9437184計算出，N也就是圖片張數。
3072
3072
N*3072*3072
產生出30個3072*3072的圖像陣列(16bits/per pixel) ，值落在 0 ~ 65536之間。
將原本一列 N * 9437184的2D-array 變形成 N * 1 * 9437184的3D-array。
method5

## Slide 62
All_frame std
One frame
取出每張圖所有pixel一起進行標準差計算
std
我在這裡設定3倍標準差為離群，超過3倍標準差以外的像素
定義為面板的缺陷點(Panel defect)，在後續的處理不能把面板缺陷給去除掉需要保留住。
= panel defect Pixels
=
= Each of Pixels
All_frame std
method5

## Slide 63
Mark defect
Frame[ i ]
3072
3072
1
1
3072
3072
pic[ i ]
All_frame_median
當個迴圈圖片陣列
減去所有像素之中位數後
3072
3072
copy_pic[ i ]
3072
3072
pic[ i ]
Where
| Pixel | > std (all frame)
copy_pic 由pic複製而來，且當中pixel與中位數差之絕對值大於標準差，則在該位置添加mark，會於接下來修正使用到。
Add mark in to array
method5

## Slide 64
ADC Noise
3072
3072
前面4種方法圖像的data Noise ROI(Region Of Interest) 大小是32，ROI的大小會因為不同的面板使用不同的元件而改變，在此組Panel，ROI 會個每8pixel改變一次，圖(1)為原始圖經調整退比，圖(2)為紅色框框部分放大，可以很清楚看到區塊顏色的變化，所以在處理ADC Noise 將陣列分成圖(3共有384個3072*8的區塊去修正 。
圖(1)
384
3072
………
8
8
8
8
8
8
8
8
圖(2)
圖(3)
method5

## Slide 65
ADC Noise
384
3072
………
8
3072
1*1
只取ROI沒有被標記的部分來取平均
利用前面產生的copy_pic
Mean of none marked
8
3072
1*1
所有沒有被標記的pixel
減去mean of none marked
每個block都以相同方法操作
即可以消去ADC noise
384
3072
………
: marked point
method5

## Slide 66
Gate Noise
圖(2)為去除ADC Noise 後，每8像素為
區塊的雜訊已經消去，只剩下水平方向
的gate noise 需要消除。
圖(1)
圖(2)
圖(3)
圖(3)為圖(1)黃色方框使用method4處理ADC Noise的演算法，
每32為一組取中位數，再減去取出的中位數，這個方法在對沒有
連續defect pixel 的時候都適用，但當連續defect出現，有可能
當個處理區塊的中位數會取到defect pixel，透過添加條件來解決
，必須小於3倍標準差才能符合取中位數的條件。
method5

## Slide 67
Gate Noise
3072/N
3072
………
…………
…
…………
N
1
Minus Local Median of mean_list
N
1
3072/N
3072
………
…………
…
…………
N
1
N可以為任何整除3072之倍數，帶入不同的N會以每1*N做修正。
N * 1
If N[ i ] < std*3
median_list
Save to median_list
Local Median of mean_list 1*1
N
1
1*N 所有pixel減去符合上述條件取出2當下的中位數後填入矩陣，此時還
不能輸出，需要經過offset提升準位與overflow的處理，才完成所有處理。
method5

## Slide 68
處理完offset剩下溢位問題，添加溢位判定
只有小於0的pixel及判斷為溢位，並將值填入0代替。
offset & overflow
左圖為尚未經過offset且包含溢位，大部分的值
都在0上下變動，如過小於0則溢位，值變成六
萬多所以看起來明顯黑白交錯，右圖為左圖加上
All_frame median(有mark的位置不進行運算)。
method5

## Slide 69
Data Output
1344
1324
out_X
resize
1*1779456
將處理完的矩陣成resize成one-row array
onerow_x
onerow_x[ 0 ]
onerow_x[ 1 ]
onerow_x[ N -1 ]
Final_x
. . . . . . . . . . . . .
1*1779456
1*1779456
1*1779456
N*1779456
串接所有one-line array
Raw.file
Final_x
N*1779456
Save to
16-bit raw file
Hint : 點擊右鍵會出現影像
method5